РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУМЕНТА И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневматические кусачки

Woodpecker

CTQ4XD

Технические характеристики:

Максимальная толщина рабочего материала: 4 мм

Рабочее давление: 6-8 бар

Максимальное давление: 8 бар

Вес: 1.42 кг

Длина: 240 мм

Ширина: 50 мм

Высота: 230 мм

Рекомендуемый шланг: с внутренним диаметром не менее 10 мм

Назначение:

Перерубание проволоки из низкоуглеродистой стали толщиной до четырех миллиметров.

Используйте инструмент строго по назначению!

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации пневматических кусачков внимательно ознакомьтесь с указаниями по эксплуатации, требованиями по безопасности и соблюдайте эти требования во время эксплуатации инструмента!

Общие указания

- Пневматические кусачки представляет собой оборудование, использующее энергию сжатого воздуха для выполнения работ, связанных с перерубанием (разрезанием) рабочего материала (проволоки) при помощи ножей (см. назначение инструмента).

- По вопросам гарантийного, послегарантийного ремонта и обслуживания, приобретения инструментов и запасных частей обращайтесь в региональные сервисные центры. Адреса центров приведены в конце инструкции.

Инструкция по технике безопасности

- Внимательно изучите инструкцию по технике безопасности. Обязательно читайте надписи на инструментах. Невыполнение правил,  приведенных ниже, может привести к серьезным травмам или даже к смерти.

- Защита глаз (защитные очки), указанная в спецификации ANSI Z87.1, предохраняет оператора от летящих спереди и других сторон частиц. Защита должна быть надета на оператора при нахождении на рабочем месте, в процессе работы и ремонта.

- Всегда используйте защиту ушей и головы. Некоторая окружающая обстановка потребует от вас использования специальной защиты головы, которая приведена в спецификации ANSI Z89.1.

- Пневматические инструменты не предназначены для работы от источника электропитания.

- Перед началом любых работ настоятельно рекомендуется качественно закреплять обрабатываемое изделие, иначе есть риск возникновения несчастных случаев.

- Работать следует только в удобном и устойчивом положении тела.

- Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуется убрать все посторонние предметы из рабочей зоны.

- Обязательно отключайте входной воздух при проведении профилактических и ремонтных работ.

- Не использовать во взрывоопасных местах, также нельзя рядом с работающим инструментом оставлять легковоспламеняющиеся вещества, так как при работе с металлом возможно образование искры, которая может вызвать воспламенение.

- Нельзя переносить инструмент за шланг. Необходимо следить, чтобы во время работы шланг не перегибался.

- Храните инструмент в надлежащем виде. Если инструмент не используется, он должен храниться в сухом чистом месте вдалеке от детей, на закрытой территории.

- Держите руку подальше от пускового рычага, когда Вы не работаете с инструментом. Неожиданное направленное движение может вызвать опасную ситуацию. После окончания работ, так же немедленно уберите руку с пускового рычага.

- Никогда не используйте кислород или другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый и сухой воздух.

- Никогда не используйте источники с давлением более 8 bar, поскольку это приводит к преждевременной поломке инструмента.

- Воздушные компоненты линии должны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Подключаемые шланги должны иметь фитинги, обеспечивающие быстрое подсоединение к инструменту.

- При работе с инструментом всегда одевайтесь надлежаще. Не носите свободной одежды или ювелирных украшений, поскольку они могут попасть в движущиеся части. При работе рекомендовано надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь, волосы должны быть убраны в защитную шапочку. Избегайте попадания волос или частей одежды на шуруповерт во время работы.

- Содержите свое рабочее место в чистоте.

- Не пускайте посторонних на свое рабочее место. Не разрешайте посторонним лицам брать инструмент.

- После окончания работы, первым делом отключите инструмент от подачи воздуха, покиньте рабочую территорию, перенесите инструмент в безопасное место или передайте его следующему оператору.

- Не теряйте контроль при работе с инструментом.

- Не погружайте инструмент в жидкости.

- Всегда обслуживайте инструмент согласно инструкции. Надлежащее обслуживание инструмента увеличивает его ресурс и уменьшает вероятность поломки.

- Используйте инструмент только по назначению.

- Не используйте инструмент, на котором отсутствуют надписи по руководству.

- Все болты и соединения должны быть хорошо затянутыми. Периодически проверяйте их состояние. Никогда не используйте инструмент, в котором отсутствуют какие либо части.

- Работайте инструментом бережно и правильно.

- Во время работы инструмент может нагреваться, поэтому перед сменой инструмента или ремонтом необходимо дать ей остыть.

- Излишне высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ инструмента и может вызвать опасную ситуацию.

- Используйте инструмент только при плюсовой температуре (от +5оС и выше) во избежание поломок, связанных с неправильной температурной эксплуатацией

ВНИМАНИЕ: Запрещается работать инструментом, если Вы устали или находитесь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Перед работой:

- Перед подключением воздуха проверьте надежность крепления инструмента с воздушным шлангом. Для обеспечения полных рабочих характеристик инструмента, используйте шланг с внутренним диаметром не менее 10мм. Пневматическая линия должна быть оснащена влаго-маслоотдельтельным фильтром и лубрикатором. Все это позволит существенно увеличить рабочий ресурс инструмента и избежать ненужных поломок.

- Во время работы оператор должен находиться в защитных очках с всесторонней защитой, на руках должны быть одеты перчатки.

- При сбоях в подаче воздуха необходимо отсоединить инструмент от пневмолинии до устранения неполадки с воздушным снабжением.

Смазывание инструмента:

Очень важно, чтобы инструмент был тщательно смазан. В противном случае, инструмент будет работать ненадлежащим образом, при этом существенно увеличивается вероятность поломки.

- Для смазывания используйте только масло, предназначенное для смазки пневматических инструментов (тип C32 AGIP). Не используйте масла, которые могут повредить кольца и другие резиновые части. Это может привести к остановке работы инструмента.

- Если Вы работаете не много, смазывайте инструмент один раз в день (5-6 капель). При частой работе смазывайте инструмент каждые 3-4 часа.

- Для смазки капните несколько капель рекомендованного масло во входной штуцер (при ручной смазке) или установите в пневмолинию лубрикатор (для автоматической смазки).

Подсоединение воздуха:

Внимание: Не используйте кислород и другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый сухой воздух.

Внимание: Все воздушные компоненты пневмолинии должны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Не соединяйте инструмент с системой, у которой максимальное давление выше, чем 13,7 bar.

Оптимальные рабочие характеристики инструмента достигаются при рабочем давлении 6-8 бар. Инструмент должен работать от чистого сжатого воздуха.

Предпочтительно, чтобы воздушная система содержала влаго-маслоотделительные фильтры, регулятор давление и автоматическую масленку (лубрикатор), которая должна находиться как можно ближе к инструменту.

Сжатый воздух содержит влагу и другие компоненты (масло, взвеси, примеси) которые, если их не удалять при помощи фильтров, губительно влияют на внутренние части инструмента.

Влаго-маслоотделительный фильтр удаляет большинство этих компонентов и тем самым продлевает инструменту срок эксплуатации.

Если на рабочем месте отсутствует маслораспылитель, капните пять-шесть капель масла внутрь инструмента перед самым началом работы. При частом использовании инструмент необходимо смазывать дважды в день (каждые 3-4 часа).

Для обеспечения оптимальных характеристик инструмента, диаметр воздушного шланга должен быть не менее 10мм. Следите, чтобы во время работы шланг не перегибался.

Работа с инструментом:

Подсоедините к инструменту входной воздух нужного давления (6-8 бар).

Необходимую для резки проволоку расположите между ножей и нажмите на курок инструмента. После отрезания переместите инструмент в другое место и повторите операцию (если требуется).

Обслуживание:

Чистка, проверка и смазка инструмента должна выполняться ежедневно.

Внимание: Чтобы уменьшить риск повреждения инструмента, используйте запчасти, рекомендованные изготовителем.

Инструмент должен ремонтироваться только обученным мастером. Во время ремонта всегда надевайте защитные очки. Перед началом ремонта или обслуживания отсоедините инструмент от подачи воздуха. Протрите инструмент и внимательно осмотрите его. Используйте только невоспламеняющиеся растворы, чтобы протереть корпус инструмента. Ни в коем случае не замачивайте инструмент в растворах. Это может привести к повреждению внутренних частей. Осмотрите инструмент и убедитесь, что все функционирует надлежащим образом: нет отсутствующих или потерянных частей, нет изогнутых или застрявших деталей. Все болты должны быть затянуты. Разболтанные болты могут привести к серьезному повреждению инструмента и травмам оператора. Если инструмент используется без масленки, капните 5-6 капель внутрь инструмента перед началом работы. При частом использовании, смазывайте инструмент дважды в день.

Хранение:

Не храните инструмент в холодном месте. Если инструмент замерз, переложите его в теплое помещение и согрейте перед работой. Во время работы при низких температурах, используйте специальное масло или антифризную смазку.

Так же не допускайте хранение инструмента в местах с повышенной влажностью, во избежание образования коррозии некоторых внутренних механизмов инструмента, что приводит к преждевременным поломкам.

Утилизация:

В случае, если инструмент окончательно выработал свой ресурс и его дальнейший ремонт кажется Вам экономически невыгодным, его можно утилизировать, согласно правилам утилизации, действующим в Вашем регионе.

ВНИМАНИЕ: Инструмент не сжигать!

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Срок службы инструмента – 3 года.

- Все претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре

- Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов инструмента, в которых обнаружен производственный дефект.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера сервисной службы к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, профилактики, ремонта или консультаций

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания

Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, в том числе лопатки, подшипники, штоки, сальники, манжеты, уплотнительные кольца, зубчатые зацепления, зажимы, ухваты, опоры, ножи, наковальни, а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

- на повреждения, полученные в результате нарушений режимов смазки изделия и в случае применения нерекомендованных типов масла.

- при нарушении правил эксплуатации, изложенных в паспорте инструмента

- при использовании инструмента в воздушной линии с нерекомендованными параметрами

- при использовании инструмента в воздушной линии с грязным воздухом

- при отсутствии своевременной чистки и смазки инструмента

- при умышленном или неосторожном повреждении оборудования по вине пользователя

- если оборудование использовалось в целях, для которых оно не предназначено

- при возникновении неисправностей, вызванных действием непреодолимых сил (пожар, стихийные бедствия и т.д.)

- если повреждение вызвано попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.

- если произошёл отказ двух и более функциональных узлов, влияющих друг на друга

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта инструмента

- если поломка вызвана нарушением температурных режимов работы инструмента

Сервисный центр так же имеет право отказать от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- при отсутствии паспорта изделия или гарантийного талона

- при неправильно, или с исправлениями, заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне

- при наличии механических повреждений (сколы, трещины, следы ударов и падений, деформация корпуса или других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образования льда)

- при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаках превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения

- при наличии признаков самостоятельного ремонта

- при наличии признаков изменения конструкции инструмента

- при наличии загрязнений  изделия, как внутренних, так и внешних.

Производитель:

Foshan China-top Silver Building Materials Co., Ltd

No 10, Bitang Road Zhangcha Street Chancheng, District Foshan, City Guangdong, China 528000

Претензии по качеству, предложения и замечания по работе инструментов принимаются по адресу:

ООО «Пневмо»

194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон является обязательством на гарантийный ремонт инструмента Woodpecker

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон заполнен правильно:

- указана дата покупки;

- стоит четкая печать фирмы-продавца

- указана модель и заводской номер инструмента.

| Модель инструмента | Пневматические кусачки Woodpecker CTQ4XD |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Дата продажи |  |
| Название торговой организации |  |
| Штамп торговой организации |  |

Подпись продавца_______________________________

Инструмент проверялся во всех режимах в присутствии покупателя.

Подпись покупателя___________________________________________

Срок гарантии- 12 месяцев со дня продажи.

Адреса  сервисных центров:

г. Санкт-Петербург

ООО «Пневмо»

194223, ул. Курчатова,д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

ООО «Термо»
(812) 6666-080
192289, Санкт-Петербург
ул. Софийская, 80
info@tepmo.com

ООО "ЛИСКОМ"

195197, г. Санкт- Петербург, Лабораторный пр. д.23, офис №324

Тел./Факс: (812) 545-45-98; 544-34-10; 600-80-14

e-mail: sale@pnevmo-tools.ru

г. Москва

ООО ПК «Минресурс»
ул. Красная Сосна, д.20, стр.4

e-mail: buryaks@mail.ru

(916) 109-75-46

(903) 745-37-29

(495) 978-74-03

www.pnevmoinstrument.ru

ООО «Стайлинг»
Дмитровское шоссе, д.167, оф.135
(495) 739-08-89
e-mail: novikov@abrasiv.biz
www.abrasiv.biz

ООО Лидер-Инструмент

г.Ногинск

ул. Ильича; Промплощадка № 1; стр. 15/3 "а"

(49651) 9-38-97, (495) 940-78-27

e-mail: pavel@lider-instrument.ru

г. Екатеринбург

ООО «Мебельные ткани-Комплект»
ул. Краснофлотовцев, 48-301, манеж «Калининец»
(343) 333-01-98, 372-74-90, 217-49-89
email: tkani@mail.utk.ru

г. Нижний Новгород

ООО «Инструмент-Трейд»
603152, ул.Кащенко, д.9, оф.101
(831) 413-38-49,

(831) 466-51-35,
e-mail: vyk1@bk.ru

г. Новосибирск

ООО «Сибирская пневматическая компания»
ул. Добролюбова, д.16, корп. 2, офис 307
тел. (383) 266-95-61, 266-95-71, 266-95-32, 266-95-49 
e-mail: spko@bk.ru
www.sibf.ru

г. Ставрополь

ИП Сухоруков М.Д.

Старомарьевское шоссе, дом 32 Д.

тел.(8652) 28-20-68

моб.(918)860-00-50

моб.(8652) 60-54-18

г. Ульяновск

ООО "ПромИнструмент"

9-й проезд Инженерный, д.33.

Тел: 8(9603) 72-43-40, 72-43-41.

Факс: 8(8422)25-03-04

e-mail: sim058@ya.ru , san563@mail.ru

Сайт: www.pnevmotools.com

ИП Садовников К.П.

2-й проезд Инженерный, 2А

(842) 226-09-29

e-mail: Simair@yandex.ru

г. Челябинск

ООО «ПневмоТехнологии»
ул. Артиллерийская 102, оф.307
(351) 772-85-82
e-mail: pnevmotur@yandex.ru

Дополнительную информацию о центрах технической поддержки в Вашем регионе Вы можете получить у компании-продавца оборудования